## Slide 1
FLUCTUS
SLIM LADEN ALS EEN SERVICE
Meer EV in
Sint-Gillis
1. Kilometer kost gedeeld door 4
2. Congestie voorkomen
3. Lokale energie voor lokale EV
Johan Konings · johan@fluctus.net

## Slide 2
DE MARKT VERSNELT
Elektrisch laden schaalt razendsnel op
100.000+
publieke laadpunten in België vandaag
380.000+
volledig elektrische personenauto’s
≈ 220.000
verwacht aantal laadpunten — een verdubbeling tegen 2030
De vraag naar laadcapaciteit groeit sneller dan het net wordt verzwaard. De winst zit in slimmer gebruik van bestaande aansluitingen.
Bron: EV Belgium (ev.be) — persbericht 20/08/2025.
02
fluctus.net

## Slide 3
HET PROBLEEM
De gangbare laadstrategieën lopen vast
Thuisladen is duur
Voor werknemers verhoogt thuisladen de capaciteitskosten (capaciteitstarief) — net op de piekmomenten.
Vlucht naar publieke superchargers
Werknemers wijken uit naar publieke snelladers. Dat drijft de kost op én overbelast pleinen met beperkte capaciteit, met performantieverlies tot gevolg.
Twee smaken, beide suboptimaal
Strategieën mikken ofwel op laden buiten de werkuren, ofwel op supersnelladen.
Geen van beide benut de aansluiting waar ze al sterk is.
03
fluctus.net

## Slide 4
DE BETERE OPLOSSING
Laden waar de aansluiting onderbenut is
De meeste bedrijven en overheden gebruiken hun aansluiting voor amper 30% — terwijl ze ze voor 100% betalen.
Op zo’n locatie kunnen we twee keer zoveel energie in auto’s steken als het gebouw zelf verbruikt — zonder één euro extra netkosten.
Geen netverzwaring. Geen extra aansluitvermogen. Wel meer geladen kilometers.
Loadfactor
De verhouding tussen het werkelijke verbruik per jaar en de energie die geleverd zou kunnen worden als men constant op het maximale vermogen zou leveren.
Lage loadfactor = veel ongebruikte, al betaalde capaciteit.
04
fluctus.net

## Slide 5
DE MOTOR ONDER DE OPLOSSING
Stationaire batterijen verlagen de kost per kilometer
Met een batterijbuffer haalt de parking energie binnen op momenten dat de energiemarkt zeer goedkoop is — opnieuw zonder extra netkosten.
1/4
van de kost per km t.o.v. diesel
1/3
t.o.v. professionele diesel
≈ 10%
rendement op de batterij-investering
Goedkoper rijden én een rendabele batterij: de business case betaalt zichzelf terug.
05
fluctus.net

## Slide 6
KERNCIJFERS · SINT-GILLIS
Wat dit concreet betekent voor Sint-Gillis
De 38.963 wagens zijn de personeelswagens van bedrijven in en rond Sint-Gillis. Elke wagen levert dat bedrijf €1.500 besparing op en gaat gepaard met een investering van €3.000 (≈ 10% rendement).
38.963
elektrische personeelswagens
890
bedrijfsparkings in en rond de gemeente
€ 58,44 mln
jaarlijkse besparing voor bedrijven
€ 116,89 mln
investering, ≈ 10% rendement
38.963 wagens × €1.500 = € 58,44 mln besparing / jaar
38.963 wagens × €3.000 = € 116,89 mln investering met ≈ 10% rendement
06
fluctus.net

## Slide 7
IN KAART GEBRACHT
Elke geschikte parking in Sint-Gillis, gelokaliseerd
Gemeentegrens in blauw · gele stip = MS-cabine · oranje rand = parking net buiten de gemeente · interactieve kaart via de link.
890 parkings · 38.963 plaatsen
Interactieve kaart met per parking het geschatte aantal laadbare plaatsen.
johanmmk.github.io/gemeenten/Kaart_bedrijfsparkings_Sint_Gillis.html
Bron bestaande laadpunten: Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaanderen).
Productie, logistiek, retail en garages — telkens met een onderbenutte aansluiting.
Geschat aantal plaatsen per site bepaalt de laad- en batterijcapaciteit.
De kaart is de basis voor prioritering en gefaseerde uitrol.
07
fluctus.net

## Slide 8
HET AANBOD
Slim laden als een service — in vier fasen
a.
Communicatie
In samenwerking met de gemeente.
b.
Studie
No cure, no pay: geen kosten tenzij we een oplossing vinden die de kost door 4 deelt (of door 3 bij professionele diesel) én een rendement op de batterij boven 10% haalt.
c.
Implementatie
Aankoop, leasing (operationeel) of concessie. Aankoopcentrale voor entiteiten met aanbesteding.
Aankoop
✓
Leasing
✓
Concessie
✓
Aankoopcentrale
✓
d.
Exploitatie
Energiebevoorrading, laadservices, afrekenen en mobiliteit.
08
fluctus.net

## Slide 9
TOEKOMSTVAST · 1
Elke batterij en EV versterkt het net
Elke stationaire batterij en elke EV op een slim laadplein verhoogt de loadfactor van de gebouwaansluiting — méér energie voor minder netkosten — en versterkt zo ook de loadfactor van heel Sint-Gillis. Dat beschermt gezinnen en bedrijven tegen congestie.
38.963 auto’s op 890 slimme parkings in Sint-Gillis verhogen de loadfactor van 31% naar 63% en remmen de congestie af.
* Loadfactor t.o.v. referentiestation: kopstation QDEME 36 (36 kV), 2.1 km van Sint-Gillis (laagste load van de cluster <5 km). · v6
Loadfactor van het net in Sint-Gillis
Chart: 
| Vandaag | Met slim laden
Loadfactor | 31 | 63
Loadfactor van station QDEME 36 (36 kV) — dichtste kopstation bij Sint-Gillis, op ± 2.1 km (laagste load van de cluster <5 km). Flex ≈ 4 MW (11 kW/wagen + 10 kW batterij) op 20 MW firm capacity.
Een slim laadplein zorgt voor een stijging van de bruikbare energie
voor bedrijven en gezinnen in Sint-Gillis met +103%.
09
fluctus.net

## Slide 10
TOEKOMSTVAST · 2
Lokale energie voor lokaal laden
We zetten een lokaal energiecontract op dat energie uit lokale wind en zon levert voor lokale laadsessies — uitbreidbaar naar het verbruik van bedrijven en gezinnen.
Lokale opwek
Wind en zon uit de eigen regio.
Lokaal laden
Directe inzet voor laadsessies op de pleinen.
Uitbreidbaar
Naar verbruik van bedrijven en gezinnen.
10
fluctus.net

## Slide 11
SAMENVATTING
Wat hebben we vandaag geleerd?
Drastisch lagere km-kost
Slim laden verlaagt de kost per kilometer in Sint-Gillis drastisch.
Congestie voorkomen
+103% meer energie zonder uitbreiding van het net.
Lokaal voor lokaal
Lokale injectie wordt lokaal verbruikt — eigen wind en zon voor eigen laden.
Slim laden = goedkoper rijden, minder congestie én lokale energie lokaal benut.
11
fluctus.net

## Slide 12
VOLGENDE STAP
Werkvergadering met de aankoopcentrale
Insourcing van slim laden als een service, langs twee sporen:
1 · Communicatieplan Sint-Gillis
Samen met de gemeente het verhaal naar bedrijven en inwoners brengen.
2 · Oplossingen voor overheidsopdrachten
Laadoplossingen voor entiteiten onderhevig aan de wet overheidsopdrachten.
johan@fluctus.net · fluctus.net
FLUCTUS